附件

1.利用家禽羽毛生产微生物有机肥料的方法及其产品（中国发明专利，ZL201210110083.0）

该发明涉及利用家禽羽毛生产微生物有机肥料的方法及其产品，属于农业集约化生产技术。本发明利用了膨化羽毛作为氨基酸源载体，混合腐熟的猪粪堆肥和菜粕的微生物分解混合物进行固体发酵制成微生物有机肥料，肥料中含有1×108个/g以上的功能菌、全氮含量为2～4％(90％以上为有机氮)，总氮磷钾养分为3～5％、有机质含量为25～35％。试验结果表明，将废弃羽毛经膨化后和猪粪堆肥混合起来进行二次发酵制作生物有机肥，其总体效果较好。

申请人： 南京农业大学

发明(设计)人： 沈其荣 孙冬丽 黄启为 李荣

申请日期：2012年 4 月 12 日

2.一种区分褐煤及褐煤提取物和有机肥料中有机碳的方法（中国发明专利，ZL201310147905.7）

该发明涉及一种区分褐煤及褐煤提取物和有机肥料中有机碳的方法，属于农业固体废弃物处理技术领域。利用NY525-2012所述有机质含量测定方法-重铬酸钾容量法，通过改变其中重铬酸钾溶液的浓度来氧化有机肥料和褐煤及褐煤提取物样品中的有机碳，在其它测定条件相同的前提下，观察反应物溶液的颜色能将供试的有代表性的有机肥料(腐熟猪粪堆肥、腐熟牛粪堆肥，腐熟中药渣堆肥)和褐煤及褐煤提取物(腐殖酸钠、黄腐殖酸钾、高水溶腐殖酸钾)样品中的有机碳完全区分开。本发明氧化剂浓度未超过原方法的3/8，与NY525-2012所述有机质含量测定方法-重铬酸钾容量法比较，降低了化学药品(重铬酸钾)的成本。

申请人： 南京农业大学

发明(设计)人： 沈其荣 黄启为 李静 张丽 陆强 王磊

申请日期：2013 年 4 月 26 日

3.病死畜禽动物零污染无害化处理和高附加值资源化利用工艺（中国发明专利，ZL201410429510.0）

该发明涉及病死畜禽动物零污染无害化处理和高附加值资源化利用工艺，属于农业集约化生产技术。本发明利用密闭容器对病死畜禽动物进行无害化处理，先将病死畜禽动物经自动化粉碎、所有固形物和液体自动转入密闭的水解罐后，在初始酸浓度c(1/2H2SO4)为3-5mol?L-1、80-100℃和1-2个大气压下水解2-5小时，然后当水解液温度降到80℃以下时分离上层油脂-用于生物柴油生产；调整水解液pH值为1-3，采用自然沉淀法一次或二次沉淀收集氨基酸溶液-用于氨基酸肥料生产。该工艺实施过程中无渗漏液体和挥发性气体产生，对环境不会产生新的污染，产品为农业生产必需品，能实现病死畜禽动物零污染无害化处理和高附加值资源化利用，保障集约化畜牧业的可持续发展。

申请人： 南京农业大学

发明(设计)人： 沈其荣 黄启为 刘东阳 李荣

申请日期：2014 年 8 月 26 日

4.一种不含粘结剂的生物有机无机全元复合微生物肥料及其制备方法和应用（中国发明专利，ZL201410223545.9）

该发明公开了一种不含粘结剂的生物有机无机“全元”复合微生物肥料及其制备方法和应用，属于农业高新技术。所用肥料原料为粉粹过筛的生物有机肥和粉粹后的无机化肥；生物有机肥所用菌株为解淀粉芽孢杆菌Bacillus?amyloliquefaciens?SQR‐9；所用化肥为硫酸铵，过磷酸钙和氯化钾。工艺流程为将原料根据养分需求配比混匀，加入圆盘造粒机，间歇性喷雾造粒、分筛，最终在温度≤50℃条件下烘干至含水质量比低于20％，包装即为商品生物有机无机“全元”复合微生物肥料。此工艺大大降低了生物有机无机肥的生产成本，操作简单，肥料成粒率好，造粒效率高。

申请人： 南京农业大学

发明(设计)人： 沈其荣 梁晓琳 李荣 黄蓉 马婧 张瑞福 沈标

申请日期：2014 年 5 月23 日

5.一种利用秸秆直接制肥的方法及制备的秸秆有机肥（中国发明专利，ZL201610131358.7）

该发明公开了一种利用秸秆直接制肥的方法及制备的秸秆有机肥。该方法包括直接将秸秆进行堆肥，喷洒含氨基酸的堆肥菌液快速启动快速启动分解秸秆，调节秸秆堆肥湿度和产品养分的喷洒溶液次数和溶液组成分，获得达标的秸秆商品有机肥；通过调节秸秆堆肥翻堆时间和喷洒溶液的搭配时间使堆肥温度长期保持在70℃左右。本发明创造基于秸秆富含有机质和养分的特点以及我国土壤急需有机培肥等现状，通过改善秸秆堆肥微生物营养条件和生长条件，将作物秸秆在短时间内直接制成高质量的商品有机肥，既全部利用了作物秸秆，又为我国土壤培肥提供优质的商品有机肥产品。

申请人： 南京农业大学

发明(设计)人： 沈其荣 黄启为 李荣

申请日期：2016 年 3 月 9 日